## Slide 1: flappy bird
Antonio Gómez navarro y Fernando dorado rueda

## Slide 2: Índice
BIRD
SPRITE
COLUMNAS
DIBUJA
VGA-DRIVER
MARCADOR
MASTER
RECURSOS

## Slide 3: 1. BIRD
Máquina de estados que genera la posición en el eje Y del pájaro.
La posición se actualiza cuando se refresca la pantalla (señal ‘Refresh’).
La señal ‘Muerte’ bloquea al pájaro en su posición actual. Necesario un reset para volver a jugar.
BIRD
Button
Muerte
Refresh
CLK
Reset
PosY_Bird (9:0)

## Slide 4: 2. SPRITE
En la memoria RomBird se encuentra la imagen (.coe) del pájaro.
GenSprite accedera a esta memoria y generará una señal RGB con el dibujo del pájaro en función de la posición de este (Pos_Y_Bird) y la de los ejes X e Y.
RomBird
Address (9:0)
Data (2:0)
GenSprite
CLK
Eje_Y (9:0)
Eje_X (9:0)
RGB_Bird (7:0)
PosY_Bird (9:0)

## Slide 5: 3. Columnas
Usaremos 2 bloques ‘COLUMNA’ (uno por cada cada columna en pantalla). Se encarga de:
  Movimiento de la columna: mediante una maquina de estados que actualiza la posición en cada flanco de ‘Refresh’.
  Visualización de la columa: genera código RGB con el dibujo de la columna dependiendo de coordenadas y limites geométricos columna.
‘GapY’ indica la posición del hueco de la columna. Esta señal se lee de una ROM.
Cuando se activa la señal de ‘Muerte’ se bloquea la maquina de estados y las columnas se quedan quietas en su posición.
Con cada nueva columna se activa la señal ‘Marcador’.
COLUMNA
Eje_X (9:0)
Eje_Y(9:0)
GapY(9:0)
Button
CLK
Muerte
Refresh
Reset
RGB_Col (7:0)
Dir(2:0)
Marcador

## Slide 6: 4. Dibuja
Selecciona que código RGB se representará por pantalla.
Además, mediante un proceso combinacional, se generará la señal ‘Muerte’ cuando el RGB del pájaro y de una de las columas se superponga o cuando la posición del pájaro supere los limites.
PosY_Bird
Clk
Reset
Muerte
DIBUJA
RGB_Bird (7:0)
RGB_Col1 (7:0)
RGB_Col2 (7:0)
Eje_X (9:0)
Eje_Y (9:0)
RGB_IN (7:0)

## Slide 7: 5. Driver Vga
Encargado de la correcta representación de los pixeles por pantalla.
Como el creado en las practicas, con la novedad de la señal ‘Refresh’, que se activa cuando se ha realizado un barrido completo de la pantalla.
VS
CLK
Reset
Eje_X (9:0)
HS
Refresh
VGA-DRIVER
RGB_IN (7:0)
RGB_OUT (7:0)
Eje_Y (9:0)

## Slide 8: 6. marcador
Hemos decidido representar el marcador de juego mediante los 4 display 7 segmentos.
La señal ‘Marcador’, que se activa cuando se genera una nueva columna, será la condición de aumento de nuestro marcador.
MARCADOR
CLK
Reset
Marcador
AN
DP
ABCDEFG (6:0)

## Slide 11
7. RECURSOS UTILIZADOS